Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-17/2019-7

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 20.06.2019.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-17/2019

Реконструкција водоводне мреже у Честерегу – замена азбестних цеви

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача од 07.06.2019.године, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: На страни 41 тендерске документације (спецификација радова) под тачком II)

Припремни радови, позиција II.2 – Скидање хумуса, дата је јединица мере м3, док је на страни 44. у позицији III.7 – враћање хумуса, дата јединица мере м2, при том су количине за обе позиције исте. Сматрамо да је у једној од ове две позиције начињена грешка у јединици мере, те Вас молимо да је исправите. Да ли се ове позиције рачунају у м2 или м3?

Одговор: У позицији II.2 наведена је адекватна јединица мере (м3) с обзиром да је количина добијена као производ дебљине слоја хумуса од 0.2м, ширине рова од 1м за основну трасу односно 0.6м за кућне прикључке и дужине трасе. У складу са наведеним, у позицији III.7 је начињена грешка у дефиисању јединице мере која би такође требала да буде м3 с обзиром да се, како je и наведено, ради о идентичној количини. На Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена у том смислу Измењена конкурсна документација.

Питање: у спецификацији радова на страни 61 и 62, позиција VII, тачке 13 и 14 имају идентичан опис. Ако је поз. 13 рушење ивичњака, вероватно би поз. 14 требало да буде поправка истих. Молимо за разјашњење.

Одговор: Дошло је до техничке грешке, позиција 13. остаје иста док позиција 14. гласи:  Израда ивичњака и ригола од придобијеног материјала. Израду ивичњака и ригола од придобијеног материјала на подлози од бетона МБ20 у свему према постојећем моделу, прописима за ту врсту посла и упутствима Надзорног органа. Обрачун се врши по м' постављеног ивичњака и ригола за сав рад и материјал осим ивичњака.

а.Основна траса

*Бетонски ивичњаци - m' = 80.00

б.Кућни прикључци

*Ивичњаци од клинкер опеке - m' = 220.00

*Бетонски риголи - m' = 60.00

На Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена у том смислу Измењена конкурсна документација.

Питање: У спецификацији радова, страна 62 и 63, позиција VII, тачка 18 наведена је демонтажа постојећег цевовода. Да ли је потребно вршити додатни ископ за демонтажу или се ради само о демонтажи старог цевовода приликом ископа по постојећој траси.

Такође, под тачком (б) ове позиције, наведена је демонтажа кућних прикључака у дужини од 2.150 м'? Да ли се нови кућни прикључци копају по постојећој траси и паралелно демонтирају стари? Уколико је одговор да, молимо Вас за доставу методологије како извршити демонтажу старих, а да истовремено нови нису пуштени у функцију.

Одговор: У склопу позиције VII.18  није обухваћен додатни ископ с обзиром да су овом позицијом за основни цевовод обухваћени само делови цевовода које је неопходно демонтирати ради повезивања постојећег цевовода који се задржава и реконструисаног и постављања фазонских комада и арматура предвиђених пројектом. Исто тако, демонтазом кућних прикључака није предвиђен додатни ископ с обзиром да је ров заједнички. Другим речима, пројектом је предвиђено да се врши замена кућних прикључака која прати трасу постојећих, паралелно, у истом рову (ширине 0.6м) за шта је предвиђен ископ позицијом III.3. Потребно је извршити монтажу основног цевовода заједно са прикључцима до места повезивања (регулациона линија). Када се азбестцементна цев стави ван употребе (по деоницама), врши се превезивање на нове прикључке.

Комисија за јавне набавке